СЧЕТЧИК БАНКНОТ

PLUS P-506D

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

(ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ)

ООО «ДИИП 2000» благодарит Вас за приобретение счетчика банкнот PLUS P506.

- Внимательно изучите инструкцию перед использованием машины

- Следуйте указаниям инструкции для корректной работы и исключения повреждений и материального ущерба.

- Содержание данного руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

- Машина может иметь изменения, не отраженные в данном руководстве.

- Любые части машины не могут быть использованы в коммерческих целях без предварительного уведомления производителя.

ВНИМАНИЕ: данное оборудование было протестировани и признано соответствующим требованиям стандртов цифровых устройств Класса А в части 15 условий FCC. Эти стандарты установлены с целью обеспечения достаточной защиты аппаратуры коммерческого назначения от электрических помех. Данное оборудование может служить источником высокочастотного излучения и в случае неправильной установки и несоблюдения условий эксплуатации может вызвать сбои в работе других электронных систем. Эксплуатация оборудования в жилых частях зданий возможна в случае уверенности оператора в отсутствии помех работе бытовой технике.

Производитель заранее выражает благодарность пользователям за предложения по улучшению качества продукта.

В связи с постоянной работой по совершенствованию аппарата в целях повышения его надежности и технических характеристик, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения не отраженные в данном издании

Информация по безопасному использованию ........................................	4

Технические характеристики ....................................................................	5

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации ………………...	5

Внешний вид................................................................................................	6

Дисплей и панель управления....................................................................	7

Работа со счетчиком....................................................................................	8

Ошибки и методы их устранения...............................................................	9

Техническое обслуживание.......................................................................	10

Срок службы и  гарантии изготовителя (поставщика) ...........................	11

Предупреждение：

Счетчик начинает работать автоматически при помещении в него банкнот. В связи с этим строго следуйте следующим указаниям:

- Не надевайте свободную одежду и украшения при работе со счетчиком

- Убедитесь, что Ваши волосы не касаются счетчика.

- Не прикасайтесь к банкнотам находящимся в загрузочном кармане во время работы счетчика.

- Отключите питание счетчика при проведении обслуживания или устранении ошибок.

- Не пользуйтесь счетчиком в условиях повышенной влажности. Работа со счетчиком в условиях повышенной влажности может привести к поражению электрическим током и  поломке счетчика.

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ машину рядом с нагревательными приборами.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ разобрать или отремонтировать машину самостоятельно.

НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ тяжелые предметы или емкости с жидкостями на машине.

НЕ ПРИЛАГАЙТЕ чрезмерных усилий при открытии машины.

Убедитесь в надежности заземления и исправности шнура питания.

Отключите машину от электрической сети перед обслуживанием или заменой предохранителя.

НЕ ТЯНИТЕ за шнур при отключении машины от сети. Беритесь за вилку шнура питания.

В Н И М А Н И Е !

Для питания прибора ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать электрическую сеть ~ 220 В С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ!

УВЕЛИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ машину под прямым солнечным светом.

НЕ РАСПОЛАГАЙТЕ машину в запыленных местах и на неустойчивых поверхностях.

Храните и используйте машину при следующих условиях:

- Температура: 10 – 40 °С (для пользования) / -10 – 45 °С (для хранения)

- Влажность: 20 – 90%

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к дисплею острыми предметами, такими как ручки или кнопки.

Если машина не используется, накрывайте её чехлом.

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОВЕРКИ

- Не забудьте отключить электрический кабель из розетки перед проверкой.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ химические вещества для очистки машины, это может привести к порче корпуса и других частей машины.

При продолжительной работе пыль и посторонние предметы могут налипнуть на подвижные части, вызывая ошибки в работе. Используйте кисть для устранения загрязнений.

| Габаритные размеры | 262*248*288 мм. |
| --- | --- |
| Вес | 6,4 кг |
| Скорость просчета | 1000, 1200, 1500 банкнот в минуту |
| Размеры банкнот | 50мм*100мм — 100мм*193мм; Толщина: 0.06-0.12мм. |
| Пролистывающая система | Система подающего ролика |
| Емкость приемного лотка | 500 листов |
| Емкость счетного кармана | 300 листов |
| Рабочая температура | +10 - +40 0С |
| Питание | 220В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 Вт. |

Условия транспортировки и хранения счетчиков в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями: температура окружающего воздуха от - 10 до + 45 °С относительная влажность воздуха 80% при температуре 35 °С.

Счетчики должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами: "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом", утвержденные министерством автомобильного транспорта; "Правила перевозок грузов", утвержденные министерством путей сообщения; "Технические условия погрузки и крепления грузов", ”Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях", утвержденное министерством гражданской авиации.

Счетчики должны храниться в упаковке в складских помещениях.

Условия эксплуатации:

температура: 	+10 ~ + 40 °C,

влажность:	20 ~ 90%

предельно допустимые вибрации:

частота 1~22Гц,  амплитуда 2 мм, ускорение 0.4 ~ 2G

| № | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приемный латок | Размещение банкнот для просчета |
| 2 | Самоцентрирующиеся направляющие | Служат для выравнивания пачки банкнот в лотке |
| 3 | Рукоятка | Для перемещения счетчика |
| 4 | Винт настройки зазора | Служит для точной настройки зазора между подающим роликом и роликом противохода по толщине банкноты.\ |
| 5 | Карман просчета | Служит для размещения просчитанных банкнот |
| 6 | Вентилятор | Встроенный вентилятор системы сбора пыли |
| 7 | Выключатель питания | Включение и выключение питания устройства |
| 8 | Разъем подключения выносного дисплея | Служит для подключения дополнительного дисплея |
| 9 | Порт RS232 | Служит для подключения к ПК |
| 10 | Пылесборник | Съемный лоток пылесборника. |

| № | Название | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кнопка установки уровня оптической плотности | Используется для настройки порога детекции сдвоенных банкнот |
| 2 | Кнопка суммирования | При нажатой кнопке происходит суммирование результатов счета |
| 3 | Кнопка включения УФ детекции (опция) | Используется для включения режима определения подлинности банкнот по уровню УФ свечения |
| 4 | Кнопка включения магнитного детектора (опция) | Используется для включения режима определения подлинности банкнот по магнитным меткам |
| 5 | Кнопка включения детектора размера | Используется для включения режима определения соответствия банкнот номиналу по их размерам |
| 6 | Клавиатура установки фасовки | Используется для задания фасовки банкнот по количеству. |
| 7 | Кнопка сброса | Используется для сброса сообщений об ошибках |
| 8 | Кнопка ПУСК/СТОП | Используется для остановки или повторного запуска счета. |
| 9 | Кнопка установки скорости счета | Используется для установки одного из трех значений скорости счета (1000, 1200 или 1500 банкнот в минуту) |
| 10 | Дисплей фасовки | Служит для отображения фасовки |
| 11 | Дисплей счета | Служит для отображения количества просчитанных банкнот |

ПОДГОТОВКА БАНКНОТ

Перед началом просчета подготовьте банкноты:

- Распрямите все неровности и загнутые углы на банкнотах.

- Выровняйте их друг относительно друга.

- В пачке банкнот не должно находиться посторонних предметов.

- Удалите рваные банкноты.

- Перед просчетом пачку банкнот необходимо распушить.

РАБОТА СО СЧЕТЧИКОМ

Порядок подготовки счетчика к работе

- Включите питание счетчика и дождитесь окончания загрузки машины.

- При включении счетчика происходит его самотестирование с выводом значения tst GOOD на дисплей счета.

- Установите желаемую фасовку

- Активируйте или отключите датчики проверки подлинности.

- Установите направляющие по ширине банкнот.

- Просчет начнется автоматически после помещения банкнот в приемный лоток.

МЕНЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для входа в меню пользователя нажмите и удерживайе кнопку 9 в течение 2-3 секунд. После входа в режим установок пользователя можно выбрать доступные параметры нажатием кнопок 1 и 2.

| Кнопка | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический /ручной пуск | Выбор автоматического или ручного способа начала счета. |
| 2 | Выбор уровня звукового сигнала | Нажатием кнопки осуществляется выбор высокого или низкого уровня звукового сигнала или его отключение. Звуковой сигнал выключен. |

| № | Код ошибки | Неисправность | Причина неисправности | Способ устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JAn | Затор банкнот в тракте | Неправильное прохождение банкнот | 1 Удалите все банкноты из лотка и счетного кармана 2 Откройте крышку и удалите все банкноты из тракта 3 Сбросьте сообщение об ошибке нажатием кнопки С 4 Проверьте величину рабочего зазора и при необходимости отрегулируйте |
| 2 | HF | Пол. Банкноты | Дефектные банкноты | Удалите все банкноты из лотка. Проверьте все банкноты. Проверьте величину зазора и при необходимости отрегулируйте. |
| 3 | CHn | Цепочка купюр |  |  |
| 4 | SH | Короткая банкнота |  | Проверьте банкноты и, при повторной ошибке, датчик синхронизации. |
| 5 | db | Сдвоенная банкнота | Неправильно выставлен рабочий зазор или уровень плотности | Проверить величину рабочего зазора и при необходимости отрегулировать ее. Проверить уровень плотности. |
| 6 | SD/dbl (опция) | Отклонение размеров | Банкнота другого номинала | Удалить банкноту |
| 7 | FC (опция) | Высокий уровень УФ | Сомнительная банкнота | Удалите сомнительную банкноту. |
| 8 | CF (опция) | Низкий уроень магнита | Сомнительная банкнота | Удалите сомнительную банкноту. |
| 9 | Str-Enco | Сбой датчиков | Загрязнение или наличие посторонних предметов на датчиках | Отключите питание и очистите все датчики кисточкой или мягкой сухой тряпкой, удалите посторонние предметы из тракта. |

После окончания работы очистите машину от пыли и других загрязнений с помощью кисточки и пылесоса.

ЧИСТКА АППАРАТА

Очистка пылесборника

Пыль, образующаяся в процессе счета накапливается в специальном пылесборнике. Оператор имеет возможность быстро очистить его простым отделением от днища счетчика.

Способ чистки

- Отключите питание

- Отделите пылесборник от днища

- Очистите от пыли внутреннюю часть пылесборника, вентиляторы и днище при помощи кисточки

- После завершения очистки верните пылесборник на место

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание является обязательным условием для безотказной работы счетчика. В случае отказа от проведения регулярного технического обслуживания производитель оставляет за собой право отказать покупателю в исполнении гарантийных обязательств.

К работам по техническому обслуживанию счетчика допускаются лица, имеющие сертификат на проведение работ по обслуживанию сортировщика.

Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживания приведены в п.10.

Работы, проводимые при техническом обслуживании, не входят в гарантийные обязательства и оплачиваются покупателем отдельно.

Текущий ремонт.

Время работы счетчика до проведения ремонта напрямую зависит от своевременного технического обслуживания счетчика. Текущий ремонт осуществляется заводом-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта счетчика.

Срок службы счетчика составляет 3 года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия счетчика - один год от даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в Руководстве пользователя.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока.

Компания "ДИИП 2000" гарантирует:

- соответствие технических характеристик счетчика данным, приведенным в настоящем техническом паспорте;

- безотказную работу счетчика при условии соблюдения правильной эксплуатации, условий транспортирования и хранения;

Гарантийное обслуживание включает в себя проведение ремонтных работ и замену дефектных частей счетчика.

Гарантийный ремонт, в случае отказа в работе счетчика, производится компанией «ДИИП 2000» и уполномоченными сервис-центрами (УСЦ) при предъявлении правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока и печатями фирмы-продавца и УСЦ.

Характер дефекта определяет эксперт – уполномоченный представитель продавца, который составляет при осмотре акт экспертизы, о чем сообщается Покупателю. По всем вопросам гарантийного обслуживания необходимо обращаться в торговую организацию, продавшую счетчик.

Гарантийные обязательства имеют силу только при регулярном (не реже 1-го раза в месяц при обработке до 1.000.000 листов) техническом обслуживании счетчика уполномоченной организацией.

Техническое обслуживание и стоимость деталей имеющих ограниченный срок службы и подвергшихся естественному износу в процессе работы оплачиваются Покупателем.

Гарантия на резинотехнические изделия составляет 6 месяцев или 10.000.000 листов.

Оборудование принимается на гарантийный ремонт очищенным от пыли и грязи.

Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:

а) Если оборудование имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта оборудования в неуполномоченном сервисном центре;

б) Если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или электронной схемы оборудования;

в)  Утерян гарантийный талон или в нем сделаны изменения.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а)   Механические повреждения;

б) Повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых;

в) Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;

г) Повреждения, вызванные несоответствиям ГОСТ параметров питающих, телекоммуникационных, кабельных сетей и других подобных внешних факторов;

д) Повреждения, вызванные использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

Контактные телефоны

Коммерческий отдел:

Тел. (495) 739-5302,

доб.346 - Москва и Московская область,

доб.354 - регионы.

Отдел ЗИП

Тел. (495) 739-5302, доб.334

Факс: 8-(499) 143 -8620

____________________________________________________________________________

Порядок заполнения отрывного гарантийного талона

Все графы отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "Владелец" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит

наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.

Графа "Дата приема в ремонт" заполняется при приеме аппарата в ремонт

Графа "Дата выдачи из ремонта" заполняется при возврате аппарата из ремонта.

Графа "Мастер" содержит ФИО непосредственного исполнителя работ.

Графа "Проявление дефекта" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.

Графа "Произведенная работа" содержит краткое описание выполненных работ

___________________________________________________________________________

Порядок заполнения корешка отрывного гарантийного талона

Все графы корешка отрывного гарантийного талона заполняются сервис-инженером

Графа "Владелец" заполняется при приеме аппарата в ремонт и содержит

наименование (имя) покупателя и его контактный телефон.

Графа "УСЦ" содержит наименование уполномоченного сервис-центра.

Графа "Дата приема в ремонт" заполняется при приеме аппарата в ремонт

Графа "Дата выдачи из ремонта" заполняется при возврате аппарата из ремонта.

Графа "Мастер" содержит ФИО” непосредственного исполнителя работ.

Графа "Проявление дефекта" содержит краткое описание сбоя в работе аппарата.

Графа "Произведенная работа" содержит краткое описание выполненных работ.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (заполняется продавцом)

| Модель |  |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Дата продажи |  |
| Фирма-продавец |  |

Срок гарантии 12 месяцев со дня продажи, но не более ___ месяцев с «___»

| Адрес фирмы-продавца |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |

Печать фирмы продавца                                         Подпись продавца

М.П.                                                                          ________________

___Отрезать здесь____________________________________________________________________________________

ОТРЫВНОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

| Модель |  |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Владелец, телефон |  |
| Номер наряд-заказа |  |
| Дата приема в ремонт |  |

| Дата выдачи из ремонта |  |
| --- | --- |
| Мастер |  |
| Проявление дефекта |  |
| Произведенная работа |  |

Место печати уполномоченного сервис-центра

___Отрезать здесь____________________________________________________________________________________

КОРЕШОК ОТРЫВНОГО ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

| Модель |  |
| --- | --- |
| Серийный номер |  |
| Владелец, телефон |  |
| Наименование УСЦ |  |
| Номер наряд-заказа |  |
| Дата приема в ремонт |  |

| Дата выдачи из ремонта |  |
| --- | --- |
| Мастер |  |
| Проявление дефекта |  |
| Произведенная Работа |  |

Место печати уполномоченного сервис-центра.

# Text boxes

Введение

Содержание

Информация по безопасному использованию

Технические характеристики

Условия транспортировки, хранения и эксплуатации

Внешний вид

Дисплей и панель управления

Работа со счетчиком

Ошибки и методы их устранения

Техническое обслуживание

Срок службы и  гарантии изготовителя (поставщика)